## Slide 1
Služby kraje pro zajišťování zákonných
povinností obcí souvisejících s DTM
Dodavatel části DTM kraje
DTM KK 2023+, 28.11.2022

## Slide 2
Jaká data TI/DI budou obce do DTM předávat?

## Slide 3
Pořizování dat TI/DI obcí
Pořizování dat pro datový fond DTM kraje
1) Pořizování dat TI obcí pro potřeby DTM
2) Pořizování dat DI obcí pro potřeby DTM

## Slide 4
1) Pořizování dat TI - Co je a co není TI
Domovní přípojka patří do ZPS
Domovní přípojky vede kraj
Využívá se geodetické měření
Správce TI domovní přípojku nevede
domovní
přípojka - ZPS
trasa sítě - TI

## Slide 5
1) Pořizování dat TI
Stanovení lokality
Rešerše dostupných dat → podkladová data
Analýza podkladových dat
Konsolidace dat − zpracování validních podkladů
Mapování dat − vyhledání a zaměření dat v terénu
Sjednocení dat z mapování a konsolidace
Import dat do DTM

## Slide 6
Rešerše dostupných dat TI
Komunikace s vlastníkem, správcem nebo provozovatelem sítě
Vyhledání všech dostupných podkladů
Geodetické části z dokumentací staveb
Projektové dokumentace staveb
Data z pasportů
Schématické zákresy
Digitální i analogové podklady (skenují se)
Příprava a kompletace všech dostupných dat

## Slide 7
Analýza podkladových dat TI
Výběr podkladů ke konsolidaci dat
Vyhovují 3 tř. př. podle Vyhlášky o DTM kraje
Sítě, které nelze vyhledat/vyšetřit a zaměřit
Mapování dat TI
Příprava schémat pro mapování dat
Komunikace s tech. službami apod.

## Slide 8
Konsolidace dat TI
Přepracovávání analogových podkladů
Převody digitálních podkladů do JVF DTM
Zpracování sítí, které nelze vyhledat/vyšetřit a zaměřit
Typicky sítě vodovodů
Klasifikace do 9 tř. př. podle Vyhlášky o DTM kraje
Orientační průběhy

## Slide 10
Import dat TI do DTM kraje

## Slide 11
2) Pořizování dat DI poskytovaných do DTM obcemi
Obce poskytují místní komunikace
Osa komunikace
Obvod komunikace
Obvod mostu
Ochranné pásmo

## Slide 12
DI - DTM
(osa, obvod, ochranné pásmo)
ZPS - DTM
(provozní plocha PK, příkop, násep, …)
Realita
Pořizuje kraj - služba
Způsob pořizování dat DI obcí

## Slide 13
Způsob pořizování dat DI obcí
Optimální je pořizovat data DI nad daty ZPS
Data DI by měla korespondovat s daty ZPS
ZPS a DI by měla být skladebná
Data DI pak mohou poskytovat vysokou přesnost
Služba kraje => poskytování dat ZPS obcím pro tvorbu dat DI

## Slide 14
Využití vytvořených přesných dat ZPS a DI
Řešení majetkoprávních záležitostí
Řešení průjezdných šířek komunikací (krizové řízení, IZS)
Řešení dopravní dostupnosti v území
Identifikace ploch komunikací zasažených průběhy sítí
Výpočet odtokových poměrů
Pasporty (SDZ, VDZ, silniční zeleně, komunikací)
…

## Slide 15
Využití dat DI - majetkoprávní záležitosti

## Slide 16
Využití dat ZPS a DI - majetkoprávní záležitosti

## Slide 17
Jak data DI/TI do DTM kraje (IS DMVS) předat
Obec má vlastní systém (GIS)
Pak obce poskytuje data přímo do IS DMVS
Nutná integrace na webové služby IS DMVS

## Slide 18
Jak data DI/TI do DTM kraje (IS DMVS) předat
Obec využije službu DTM KK - Portál DTM KK
Správa TI/DI (komponenta IS)
Kraj uvažuje o poskytnutí služby pro malé obce
Systémové vedení dat DI/TI (návody, příručky, pokyny…)
Příjem podkladů - GAD DI/TI nebo dokumentací DI/TI
Jednotný datový sklad dat DI/TI
Nástroje pro zpracovávání přijatých podkladů DI/TI
Integrace na IS DMVS => předávání dat DI/TI do IS DMVS

## Slide 19
Jak data DI/TI do DTM kraje (IS DMVS) předat

## Slide 20
Doplňková služba - Nástroj pro kontrolu dat DI/TI
Mohou využívat i obce s vlastním řešením pro správu TI/DI
Dostupnost na Portálu DTM KK
Webová aplikace
Verifikace dat pro pořizovatele dat DI/TI

## Slide 21
Diskuse
DTM KK 2023+, 28.11.2022

## Slide 22
Rekapitulace služeb souvisejících s data TI/DI obcí - vypustit
Aktuální pořizování dat TI obcí z programu OP PIK
Kraj veden data ZPS.DI, která
slouží pro tvorbu dat DI obcí
slouží pro tvorbu a zpřesňování průběhů sítí TI obcí
Využívání dat ZPS.DI obcemi pro správu majetku, pasportů …
Kraj uvažuje o poskytování správy a vedení dat TI/DI malých obcí
Služba pro kontrolu dat TI/DI (webová aplikace)