## Slide 1: Digitální Technická Mapa Železnice (DTMŽ)
Správa železniční geodézie
Cheb, 12. 10. 2023
Mgr. Petr Duda, Ph.D.; Mgr. Jan Šel
Odbor GIS, Správa železniční geodézie

## Slide 2: Informace o projektu
Notes: ptejte se během prezentace pomocí zvednutí ruky
prezentace na dvě části – „na doma“ a na prezentaci
obecné informace o DTM a DTMŽ jsou podrobněji v loňské prezentaci

## Slide 3: Hlavní cíl projektu
Informační systém, který bude
  jediným zdrojem garantovaných geodetických dat na SŽ
  propojen s pasporty vedenými na SŽ
DTMŽ
SŽG
CTD
OŘ SEE
OŘ SSZT
OŘ SPS
OŘ SMT
GŘ
Notes: Po první odrážce vyjede zjednodušené schéma, na co všechno bude IS DTMŽ napojeno. Stačí ho jednoduše okomentovat, že z jedné strany to budou vnitřní pasporty a z druhé strany to bude státní DTM, portál stavebníka, a do budoucna možná i další.
Druhý obrázek ukazuje, kdo všechno se na DTMŽ bude podílet a kdo bude data z DTMŽ využívat.

## Slide 4: Cíle DTMŽ
Zaměření všech objektů, které se nacházejí ve vymezeném území SŽ, a uložení všech těchto objektů v jedné databázi s jednotným datovým modelem
  základní povrchová situace
  technická infrastruktura
  dopravní infrastruktura
Vytvoření komplexního informačního
systému pro správu, kontrolu
a výdej dat DTMŽ
  sdílení dat s IS DMVS a DTM krajů
(R)evoluce ve správě dat
  uložené prvky jako objekty, ne pouze čáry ve výkrese
  nové procesy správy dat (kontroly u správců OŘ/CTD)
  nové možnosti odvozených dat, analýz atd.
(R)evoluce v digitalizaci procesů
  zpracování, uchování a reambulace dat
  monitoring a řízení procesů
  výdej dat
Notes: Po první odrážce vyjede zjednodušené schéma, na co všechno bude IS DTMŽ napojeno. Stačí ho jednoduše okomentovat, že z jedné strany to budou vnitřní pasporty a z druhé strany to bude státní DTM, portál stavebníka, a do budoucna možná i další.
Druhý obrázek ukazuje, kdo všechno se na DTMŽ bude podílet a kdo bude data z DTMŽ využívat.

## Slide 5: Projekt DTMŽ – datová část
pořízení dat
  projekt od r. 2022 do 2030
  nová data povrchové situace, reambulace
  vyhledání a zaměření TI
digitalizace stávajících analogových dat TI
konsolidace stávajících dat
datové struktury SŽ
obr. NDcon Logic; data SŽ (sken analogu TI); data SŽ (stávající geodetická dokumentace)
Notes: Po první odrážce vyjede zjednodušené schéma, na co všechno bude IS DTMŽ napojeno. Stačí ho jednoduše okomentovat, že z jedné strany to budou vnitřní pasporty a z druhé strany to bude státní DTM, portál stavebníka, a do budoucna možná i další.
Druhý obrázek ukazuje, kdo všechno se na DTMŽ bude podílet a kdo bude data z DTMŽ využívat.

## Slide 6: DTM ČR vs. DTMŽ
Díky zákonné povinnosti SŽ plnit DTM ČR vzniká Digitální Technická Mapa Železnice
Datový model DTMŽ musel být rozšířen nad rámec DTM o jevy specifické pro železnici
  V DTM absence 3D prostoru nahrazena Levely,
  které jsou pro SŽ nedostatečné
  Podrobné drátové modely prvků železniční infrastruktury
  U některých objektů se nepromítá na terén, ale měří se ve své reálné poloze
  Rozšíření atributových informací
IS DTMŽ
„Státní“ DTM
Notes: Využijeme toho, že se data sbírají pro stát a rozšíříme je o informace, potřebné pro správu železnic.
DTMŽ musela být vystavěna na základech DTM, jinak bychom nebyli schopni naplnit svůj závazek vůči státu.
DTMŽ bude fungovat na stejném principu výměnného formátu DTM, který bude ale rozšířen, aby pokryl celou šíři DTMŽ.

## Slide 7: Data v IS DTMŽ
prostorová složka = SŽG
  v jádru DTMŽ, základ pro ostatní agendy
  evidence dokumentace
  geodetická zaměření, dokumentace skutečného provedení staveb
  geometrie tras, základní údaje
technická evidenční složka = odpovědní správci
  v modulech DTMŽ
  modul TI-inženýrské sítě
  modul TI-telekomunikace
  technické a provozní údaje
Notes: Tady jen obecně, že základem jsou geodetická data, pořízená v terénu. Jejich geometrie a základní údaje se potom propíší do správcovských modulů, kde na to budou navazovat a doplňovat některé technické údaje, které geodet v terénu nemůže zjistit. Také z nich můžou vznikat odvozená data jako třeba ochranná pásma.

## Slide 8: Projekt DTMŽ – SW část
IS DTMŽ
interní potřeby organizace
geodetická dokumentace
podpora digitalizace procesů
Jádro DTMŽ
Agendové a pasportní systémy
Rozhraní vnější
Rozhraní vnitřní
Geoportál
IS DTMŽ
IS DMVS
IS DTM
Portál stavebníka
Interní systémy SŽ
Notes: Tady jen obecně, že základem jsou geodetická data, pořízená v terénu. Jejich geometrie a základní údaje se potom propíší do správcovských modulů, kde na to budou navazovat a doplňovat některé technické údaje, které geodet v terénu nemůže zjistit. Také z nich můžou vznikat odvozená data jako třeba ochranná pásma.

## Slide 9: Informační systém DTMŽ
Komplexní systém pro správu, kontrolu a výdej dat
Obsahuje mnoho specifických modulů
  Datový sklad
  Interní geoportál
  Externí geoportál
  Správa dopravní Inf.
  Správa technické Inf.
  Železniční katastr
  Žel. bodové pole
  Systém řízení kvality
  …
Notes: Opravdu široká škála modulů a procesů pod nimi schovaných. Při návrhu se snažíme se zhotovitelem o návrh zautomatizování některých procesů, co největší programovou podporu pro plnění agend atd. Ne pouze „převod“ starých prostředí do nových.
Pro geodety je důležitý právě interní/externí geoportál, přes který si budou žádat o podklady a budou zde také odevzdávat svou práci. Pokyny pro práci, příp. školení i pro externisty budeme řešit před spuštěním.

## Slide 10: Informační systém DTMŽ
Editační a kontrolní modul
Notes: Opravdu široká škála modulů a procesů pod nimi schovaných. Při návrhu se snažíme se zhotovitelem o návrh zautomatizování některých procesů, co největší programovou podporu pro plnění agend atd. Ne pouze „převod“ starých prostředí do nových.
Pro geodety je důležitý právě interní/externí geoportál, přes který si budou žádat o podklady a budou zde také odevzdávat svou práci. Pokyny pro práci, příp. školení i pro externisty budeme řešit před spuštěním.

## Slide 11: Informační systém DTMŽ
Detail obrazovky agendy zapracování GAD
Notes: Opravdu široká škála modulů a procesů pod nimi schovaných. Při návrhu se snažíme se zhotovitelem o návrh zautomatizování některých procesů, co největší programovou podporu pro plnění agend atd. Ne pouze „převod“ starých prostředí do nových.
Pro geodety je důležitý právě interní/externí geoportál, přes který si budou žádat o podklady a budou zde také odevzdávat svou práci. Pokyny pro práci, příp. školení i pro externisty budeme řešit před spuštěním.

## Slide 12: Propojení DTM ČR a DTMŽ
Aktualizace DTMŽ bude fungovat na principu změnových vět
Vstupní data v ostrém provozu DTMŽ budou ve formátu ŽXML – formát založený na XML, použitý SW jej budou muset umět vygenerovat (např. z DGN)
Poskytnutí dat
do IS DTM pro naplnění
povinností vyplývajících
z vyhlášky 393/2020 Sb.
půjde přes systém
IS DTMŽ
Notes: V mnoha oblastech jsme se museli přizpůsobit DTM. Z tohoto státního projektu jsme tak převzali systém aktualizací i základ nového formát ŽXML. Ten bude založen na principu JVF DTM (ten vychází ze ŽXML). Stejně tak systém uložení dat musel být přizpůsoben požadavkům státu.
Geodeti budou pracovat ve svých geodetických SW. SW jim pak umožní export dat do JVF DTM. Geodeti pracující pro SŽ musí mít možnost exportu do ŽXML. Řeší se úprava MGEO nebo jeho náhrada.

## Slide 13: Harmonogram
1. 1. 2024 spuštění 1. fáze IS DTMŽ
  komunikace se státem
1. 7. 2024 povinnost předávat data do státních systémů
  ostré spuštění státních prostředí a povinnost všech investorů a geodetů
1. 1. 2025
  dokončení interních agend pro SŽG

## Slide 14: Děkujeme za pozornost
spravazeleznic.cz
© Správa železnic, státní organizace
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1
Správa železniční geodézie
Odbor GIS
  Mgr. Petr Duda, Ph.D.
    vedoucí odd. DTMŽ
    DudaP@spravazeleznic.cz
  Mgr. Jan Šel
    editor DTMŽ pro Karlovarský kraj
    SelJ@spravazeleznic.cz